ООО НПП ''МАГНИТО-КОНТАКТ'' МЕ61

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ) ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ИО 101-5/2 ''ЧЕРЕПАХА-2''

ПАСПОРТ	ПАШК 425119.003ПС .

1. Назначение

Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО101-5/2 ''ЧЕРЕПАХА-2'' со встроенным светодиодным индикатором красного свечения режима ''Тревога'', (в дальнейшем - извещатель), предназначен для включения средств сигнализации при нападении преступников на сотрудников банка, офиса или другого учрежде-ния. Электрическое питание извещателя и передача дискретного выходного сигнала ''Тревога'' на охранную или охранно-пожарную приемно-контрольную аппаратуру осуществляется по двухпроводной электрической соедини-тельной линии. Извещатель рассчитан для подключения к пультам централизованного наблюдения (ПЦН) или при-емно-контрольным приборам (ПКП), с величиной тока короткого замыкания не более 20мА. Извещатель соответ-ствует требованиям ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12.2.006-87 (п.4.3), ГОСТ 50009-92.

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение извещателя 03 по ОСТ 25 1099-83, но при температуре от минус 30 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 80 при темпера-туре плюс 25 С.

Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемый, изнашиваемый, неремонтируемый, необслуживаемый, неконтролируемый перед применени-ем по ГОСТ 27.003-90.

Органы управления машиной и (или) оборудованием должны быть выполнены так, чтобы их форма, размеры и поверхности контакта с пользователем соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью, стопой).

2. Основные параметры и характеристики.

● Величина тока потребления извещателя от шлейфа охранной сигнализации в дежурном режиме не более 70 мкА.

● Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала ''Тревога'' при протекающем токе 20 мА не более 5,2 В. Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала ''Тревога'' при протекающем токе 5 мА не менее 3,9 В.

● Режим передачи сигнала ''Тревога'' сохраняется после нажатия на нажимную крышку и ее возврата в перво-начальное состояние. Возврат в дежурный режим осуществляется путем кратковременного отключения напряже-ния питания на время не более 2 С.

● Напряжение питания от шлейфа охранной сигнализации в диапазоне от 10 до 72 В. ● Габаритные размеры извещателя - 20510075 мм.

● Масса извещателя - не более 950 г.

● Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-96. ● Средний срок службы извещателея не менее восьми лет.

3. Комплектность

В комплект поставки извещателя входит сам извещатель, паспорт 1шт. на 10 извещателей и индивидуальная упаковка.

4. Указания по эксплуатации

Запрещается устанавливать извещатели в непосредственной близости (менее 200 мм) от источников переменных магнитных полей (трансформаторов, сильноточных электропультов и т.п.).

Подключение в шлейф осуществляется параллельно. При постоянном напряжении в шлейфе соблюдение полярно-сти включения извещателя не требуется. При наличии в шлейфе знакопеременного напряжения подключение изве-щателя осуществляется с использованием полупроводникового диода, включенного в требуемом направлении.

Функциональная схема извещателя приведена на рис. 1. Типовые схемы включения ИО 101-5/2 приведены на рис. 2.

Габаритные и присоединительные размеры извещателя приведены на рис.3.

5.	Свидетельство о приемке

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-5/2 'ЧЕРЕПАХА-2'' соответствует техниче-ским условиям ПАШК 425119.003 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК____________	Дата выпуска ''_____''____________200 г.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям настоящих ТУ, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 12.2.006-87 (п.4.3), ГОСТ 50009-92 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев, но не более 24 месяцев со дня отгрузки предприятия-изготовителя.

Рис 1.	Рис 3.

ИО 101-5/2 ''ЧЕРЕПАХА-2''

электронная схема извещателя

Выход ''шлейф сигнализации''

оптический индикатор

100

Рис 2.

VD	VD	Rш

ПКП		VD ИО 101-5/2      ИО 101-5/2

ШС знакопеременного тока

ИО 101-5/2	ИО 101-5/2

Rш

ПКП	85

ШС постоянного тока

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО НПП ''Магнито-контакт'' Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51В Тел./Факс: (4912) 45-16-94. (4912) 45-37-88. (4912) 21-02-15 http://www.m-kontakt.ryazan.ru     e-mail: adm@m-kontakt.ryazan.ru