Контактный анализатор уровня воды «Водолей - Р»

П А С П О Р Т  ПАШК407733.032 ТУ

Декларация о соответствиии

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Контактный анализатор уровня воды «Водолей – Р» предназначен для контроля наличия или отсутствия воды или другой проводящей, не агрессивной жидкости в контролируемом объеме, посредством коммутации электрических цепей постоянного или переменного тока исполнительных реле.

Положительные особенности:

  - Не имеет подвижных частей, подверженных налипанию посторонних предметов и частиц и как следствие не требует обслуживания.

  - Отсутствует необходимость механического крепления в контрольной емкости (может просто подвешиваться за подводящий кабель на необходимом уровне).

  - Световая индикация замкнутого состояния контактов реле в самом анализаторе.

  - Большой срок службы при правильно выбранном режиме коммутации.

Анализатор выпускается в двух исполнениях:

  - Исполнение 01 – контакты реле замкнуты, светодиод включен при отсутствии проводящей жидкости;

  - Исполнение 02 – контакты реле разомкнуты, светодиод не светится при отсутствии проводящей жидкости.

      - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры, мм – 62×33×21

- Длина выводов, мм – 500

- Сопротивление изоляции, Ом – 1×106

- Напряжение питания, В – 12 ± 2

- Потребляемый ток, мА – 12 ± 1

- Максимальная коммутируемая мощность, Вт – 10

- Максимальное коммутируемое напряжение, В – 100

- Максимальный коммутируемый ток, А – 0,5

- Температура окружающей среды от  0°С до плюс 60°С.

- Долговечность (зависит от режима коммутации), циклов - 5×105 - 5×108

- Степень защиты оболочки от внешних воздействий не ниже IP 68 по ГОСТ 14254-96.

        - КОМПЛЕКТНОСТЬ

    - комплект поставки входит:

- Контактный анализатор уровня воды «Водолей - Р» - 1 шт.

  Паспорт	- 1 шт. на упаковку

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контактные анализаторы уровня воды «Водолей - Р» соответствуют техническим условиям

ПАШК 407733.032 ТУ и признаны годными для эксплуатации

Кол-во	шт.	Дата приемки	Штамп ОТК

Назначение выводов: Синий -12 В (зеленый)

Красный +12 В (коричневый)

Остальные – выход реле

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПП ''Магнито-Контакт'' Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51 В

Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215 http://www.m-kontakt.ru e-mail: adm@m-kontakt.ryazan.ru